Zał. Nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU

Nazwa wykonawcy: ................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................

Tel/fax : ...................................................................................................................................

NIP : ...............................................                            Regon: .................................................

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego na podwoziu trójosiowym z nowym urządzeniem hakowym  dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Wieliczce Sp. z o.o.

Ubiegając się o udzielenie zamówienia przedstawiam szczegółowy opis techniczny oferowanego pojazdu:

(marka/model pojazdu) ……………………………………………………………………………………………….….

Producentem/dostawcą oferowanego pojazdu  będzie (nazwa i adres ): ……………………………………………………………………………………………………………………………...

| LP. | Minimalne warunki i parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| Nowy samochód ciężarowy |
|  | Podwozie 3 osiowe przystosowane do montażu urządzenia hakowego o udźwigu min. 20 ton | □ TAK / □ NIE |
|  | Nowe podwozie. Rok produkcji nie starszy niż 2019 | □ TAK / □ NIE wpisać rok produkcji podwozia …………….. |
|  | DMC 26 000 - 28 000 kg | □ TAK / □ NIE wpisać DMC ……………………kg |
|  | Podwozie przystosowane do zabudowy urządzenia hakowego | □ TAK / □ NIE |
|  | Układ napędowy 6x2 (pierwsza i trzecia oś skrętna) | □ TAK / □ NIE |
|  | Rozstaw osi ( pomiędzy 1 a 3 osią) pojazdu 4300 -4600 mm | □ TAK / □ NIE wpisać rozstaw osi pojazdu …………….. mm |
|  | Zawieszenie pojazdu resorowane przód oraz pneumatyczny tył | □ TAK / □ NIE |
|  | Sprzęgło jednotarczowe (wzmocnione) lub dwutarczowe | □ TAK / □ NIE |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe | □ TAK / □ NIE |
|  | System kontroli trakcji ESP | □ TAK / □ NIE |
|  | Techniczna nośność osi przedniej min. 8000kg | □ TAK / □ NIE wpisać nośność osi przedniej …….kg |
|  | Techniczna nośność osi napędowej min. 11500 kg | □ TAK / □ NIE wpisać nośność osi napędowej …….kg |
|  | Techniczna nośność osi trzeciej min 7500 kg | □ TAK / □ NIE wpisać nośność osi trzeciej …….kg |
|  | Nowe opony o rozmiarze 315/80 o bieżniku typu regionalnego + pełnowymiarowe koło zapasowe zamocowane na pojeździe na specjalnym wieszaku z boku ramy | □ TAK / □ NIE |
|  | Wszystkie koła osi zabezpieczone osłonami błotnymi (chlapacze) | □ TAK / □ NIE |
|  | Silnik 6 cylindrowy, wysokoprężny, zasilany olejem napędowym | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojemność silnika min. 10,8 dm3 | □ TAK / □ NIE wpisać pojemność silnika ………… dm3 |
|  | Moc silnika min. 410 KM | □ TAK / □ NIE wpisać moc silnika …………… KM |
|  | Norma emisji spalin Euro 6 | □ TAK / □ NIE |
|  | Fabryczna przystawka odbioru mocy dostosowana do zabudowy, napędzana od skrzyni biegów | □ TAK / □ NIE |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min 200 litrów wykonany z aluminium oraz zamykany na klucz korkiem | □ TAK / □ NIE wpisać pojemność zbiornika …...l |
|  | Skrzynia biegów zautomatyzowana (12 biegowa) z biegiem umożliwiającym manewrowania małymi prędkościami, z biegiem terenowym lub automatyczna skrzynia biegów 12 biegową z biegami umożliwiającymi manewrowanie z małymi prędkościami i trybem pracy skrzyni biegów terenowym | □ TAK / □ NIE |
|  | Oś trzecia podnoszona | □ TAK / □ NIE |
|  | Kabina dzienna 3 osobowa | □ TAK / □ NIE |
|  | Elektrycznie sterowane szyby | □ TAK / □ NIE |
|  | Klimatyzacja | □ TAK / □ NIE |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne | □ TAK / □ NIE |
|  | Reflektory halogenowe H7 z LED światłami do jazdy dziennej – zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego | □ TAK / □ NIE |
|  | Radio | □ TAK / □ NIE |
|  | Immobilizer fabryczny | □ TAK / □ NIE |
|  | Tachograf cyfrowy | □ TAK / □ NIE |
|  | Zbiornik AdBlue z tworzywa sztucznego o pojemności min.35 l | □ TAK / □ NIE wpisać pojemność zbiornika…...l |
|  | Wyłącznik akumulatorów | □ TAK / □ NIE |
|  | Sygnał dźwiękowy dla włączonego biegu wstecznego | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd wyposażony w osłony przeciw najazdowe boczne | □ TAK / □ NIE |
|  | Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim | □ TAK / □ NIE |
|  | Dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu, dwie gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, apteczka | □ TAK / □ NIE |
|  | Dywaniki gumowe: komplet | □ TAK / □ NIE |
|  | Alternator minimum 100 A | □ TAK / □ NIE wpisać …………….A |
|  | Posiadanie deklaracji zgodności dla podwozia CE | □ TAK / □ NIE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | □ TAK / □ NIE |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | □ TAK / □ NIE |
|  | Dostępność serwisu podwozia w promieniu maksymalnie 40 km od siedziby Zamawiającego | □ TAK / □ NIE Adres serwisu podwozia ………………….. …………………. |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji oraz odpowiada warunkom użytkowym i techniczno – eksploatacyjnym oraz przepisom BHP | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd spełnia wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym | □ TAK / □ NIE |
|  | Oznaczenie pojazdu napisem „ODPADY” zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów z późn. zm | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka). System w kontekście monitorowania położenia jak również analizy zarejestrowanych danych musi być kompatybilny z systemem zarządzania flotą funkcjonującym u Zamawiającego – System Monitorowania Pojazdów SMOK Firmy Elte GPS Spółka z o.o. 30-688 Kraków, ul. Medyczna 13 | □ TAK / □ NIE |
|  | Komplet opon zimowych | □ TAK / □ NIE |
|  | Światło migające ledowe i belka nad kabiną z napisem „ZGK WIELICZKA SP. Z O.O. | □ TAK / □ NIE |
|  | Kabina koloru białego, podwozie czarny grafit RAL 9011 lub w kolorze szarym | □ TAK / □ NIE |
|  | Układ hamulcowy z ABS | □ TAK / □ NIE |
|  | Dwa akumulatory min.225 Ah każdy | □ TAK / □ NIE wpisać ……….. Ah każdego akumulatora |
|  | Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem i regulowaną kolumną kierownicy | □ TAK / □ NIE |
|  | Okno w tylnej ścianie kabiny | □ TAK / □ NIE |
| Nowa zabudowa – urządzenie hakowe |
|  | Rok produkcji 2020 r. fabrycznie nowe | □ TAK / □ NIE wpisać rok produkcji …………….. |
|  | Urządzenie hakowe o udźwigu minimum 20 Mg | □ TAK / □ NIE wpisać udźwig ………..Mg |
|  | Rama urządzenia umożliwiająca realizację funkcji odkładania kontenera oraz opróżniania kontenera przez wywrot hydrauliczny | □ TAK / □ NIE |
|  | Wysokość haka 1570 mm umożliwiająca załadunek i rozładunek kontenerów wg normy DIN 30722 | □ TAK / □ NIE |
|  | Możliwość transportu kontenerów o dł. min. 4100 mm do dł. max 6500 mm | □ TAK / □ NIE wpisać możliwość transportu kontenerów o długości …………...mm |
|  | Usunięto | usunięto |
|  | Zaczep hakowy wykonany ze stali o niskiej ścieralności z wymienną końcówką hakową z blokadą bezwładnościową na końcówce | □ TAK / □ NIE |
|  | Blokada zawieszenia podczas pracy z urządzeniem hakowym poprzez hydraulicznie opuszczaną rolkę podporową | □ TAK / □ NIE |
|  | Ślizgi przesuwu ramienia głównego bezobsługowe z gwarantowaną bezobsługowością | □ TAK / □ NIE |
|  | Kompletna instalacja hydrauliki wyposażona w wysokociśnieniowy filtr oleju zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do układu | □ TAK / □ NIE |
|  | Zbiornik oleju hydraulicznego wyposażony w zawór kulowy i filtr | □ TAK / □ NIE |
|  | Ciśnienie robocze w układzie min. 300 bar | □ TAK / □ NIE |
|  | Rolki tylne urządzenia hakowego wykonane z odlewu | □ TAK / □ NIE |
|  | Zamki hydrauliczne na wszystkich siłownikach urządzenia hakowego | □ TAK / □ NIE |
|  | Sterowanie urządzenia hakowego, blokad kontenera oraz rolki blokady zawieszenia pneumatyczne z kabiny kierowcy z możliwością sterowania powyższymi funkcjami poza kabiną | □ TAK / □ NIE |
|  | Hydrauliczna wewnętrzna blokada kontenera z sygnalizacją położenia | □ TAK / □ NIE |
|  | Funkcja uniemożliwiająca przesunięcie kontenera bez jego odblokowania | □ TAK / □ NIE |
|  | Panel informacyjny, wyposażony w świetlną informację o położeniu blokady kontenera, ramienia głównego, ramy urządzenia hakowego oraz blokady zawieszenia | □ TAK / □ NIE |
|  | Zapewnienie możliwości uruchomienia urządzenia w trybie awaryjnym bez utraty parametrów udźwigowych tj bez spadku ciśnienia w układzie hydraulicznym | □ TAK / □ NIE |
|  | Zabezpieczenie wszystkich elementów układu elektrycznego przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. zabezpieczenie zgodne ze standardami stosowanymi w transporcie samochodowym | □ TAK / □ NIE |
|  | Osłony na lampy tylne pojazdu | □ TAK / □ NIE |
|  | Dokumentacja potwierdzająca zgodność pojazdu i zabudowy z wymaganiami obowiązującej Dyrektywy Maszynowej – deklaracja zgodności CE | □ TAK / □ NIE |
|  | Oferowane urządzenie hakowe zbudowane w oparciu o system zarządzania jakością wg PN lub normy międzynarodowej, potwierdzony certyfikatem/dokumentem wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną w zakresie budowy maszyn | □ TAK / □ NIE |
|  | Oferowane urządzenie hakowe nie może być prototypem, wymaga się, aby producent zabudowy wyprodukował i sprzedał w ostatnich 3 latach, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie min. 2 szt. zabudów o udźwigu min 20 Mg | □ TAK / □ NIE wpisać udźwig …...Mg wpisać adresy, numery telefonów dwóch Zamawiających, którym producent sprzedał urządzenie hakowe wraz z datą ich zbycia 1………………………………………………2 …………………………………………... |
|  | Urządzenie hakowe zabezpieczone antykorozyjnie i przykręcone do ramy pojazdu | □ TAK / □ NIE |
|  | Odbiór systemu hakowego przez UDT | □ TAK / □ NIE |
|  | System kontroli pracy urządzenia oraz obsługa systemu hakowego z poziomu kabiny | □ TAK / □ NIE |
|  | Siłowniki posiadające zawory zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem kontenera | □ TAK / □ NIE |
|  | Dostępność serwisu w promieniu maksymalnie 40 km od siedziby Zamawiającego | □ TAK / □ NIE |

# Footnotes

Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednio: TAK albo NIE  oraz opisać (t.j. uzupełnić w miejscach do tego przeznaczonych) wymagane parametry/treści.