Zał. Nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU

Nazwa wykonawcy: ................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................

Tel/fax : ...................................................................................................................................

NIP : ...............................................                            Regon: .................................................

Osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy:…………………………….

………………………………………………………………………………………………..

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowej zamiatarki dla potrzeb  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Ubiegając się o udzielenie zamówienia przedstawiam szczegółowy opis techniczny oferowanego pojazdu:

(marka/model pojazdu) …………………………………………….

| LP. | Minimalne warunki i parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMIATARKI Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM |
|  | Informacje ogólne, silnik: |  |
|  | Rok produkcji pojazdu – 2019 lub nowszy, fabrycznie nowa, przebieg nie więcej niż 30 mth, dopuszcza się dostawę pojazdu pokazowego | □ TAK / □ NIE Wpisać rok produkcji …………….. |
|  | Silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, chłodzony cieczą, spełniający normę spalin wymaganą w UE | □ TAK / □ NIE |
|  | Moc silnika min. 45 KM | □ TAK / □ NIE Wpisać moc silnika …………… KM |
|  | Układ elektryczny 12 V | □ TAK / □ NIE |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 45 l | □ TAK / □ NIE Wpisać pojemność zbiornika paliwa … l |
|  | Napęd: |
|  | Hydrostatyczny z dwoma zakresami/ trybami jazdy (tj. zamiatanie i transport) | □ TAK / □ NIE |
|  | Napęd 4x4 | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd poruszający się z prędkością przejazdową co najmniej 25 km/h | □ TAK / □ NIE Wpisać prędkość przejazdową….km/h |
|  | Osie: |
|  | Pojazd kołowy dwuosiowy | □ TAK / □ NIE |
|  | Równa odległość osi od przegubu (jeden ślad) | □ TAK / □ NIE |
|  | Praca przegubu w osi (kontakt 4 kół z podłożem przy najeżdżaniu na przeszkody do 150 mm wysokości) | □ TAK / □ NIE |
|  | Ogumienie pojedyncze kół osi przedniej i tylnej, jednakowe dla wszystkich kół | □ TAK / □ NIE |
|  | Masy, wymiary: |  |
|  | Masa własna zamiatarki (gotowej do pracy, tj. z systemem szczotek oraz zbiornikiem na zmiotki) – od 1800 kg do 2600 kg | □ TAK / □ NIE Wpisać masę własną zamiatarki ……. kg |
|  | Dopuszczalna masa całkowita zamiatarki – do 3500 kg | □ TAK / □ NIE Wpisać DMC zamiatarki….kg |
|  | Wysokość kabiny zamiatarki – max. 2215 mm (bez światła ostrzegawczego) | □ TAK / □ NIE Wpisać wysokość kabiny zamiatarki ….mm |
|  | Szerokość zamiatarki (bez szczotek) – od 1000 mm do 1600 mm | □ TAK / □ NIE Wpisać szerokość zamiatarki …………… mm |
|  | Długość ze szczotkami max. 4400 mm | □ TAK / □ NIE Wpisać długość ze szczotkami ...mm |
|  | Układ kierowniczy: |
|  | Hydrostatyczny układ kierowania z konstrukcją na ramie przegubowej | □ TAK / □ NIE |
|  | Kabina, układ sterowania: |
|  | Kabina operatora oszklona (szkło bezodpryskowe) | □ TAK / □ NIE |
|  | Kabina wyposażona w dwa miejsca siedzące dla kierowcy i pracownika | □ TAK / □ NIE |
|  | Wyposażona w system ogrzewania i klimatyzację | □ TAK / □ NIE |
|  | Możliwość ustawienia stałej prędkości jazdy w trybie zamiatania | □ TAK / □ NIE |
|  | Oświetlenie robocze | □ TAK / □ NIE |
|  | Drzwi otwierane po obu stronach kabiny | □ TAK / □ NIE |
|  | Fotel kierowcy regulowany, umieszczony na amortyzatorach pneumatycznych, wyposażony w pas bezpieczeństwa, podgrzewany | □ TAK / □ NIE |
|  | Na dachu kabiny umieszczona winna być lampa LED – sygnalizacyjna | □ TAK / □ NIE |
|  | Licznik motogodzin pracy urządzenia | □ TAK / □ NIE |
|  | Zamiatarka powinna posiadać następujące kontrolki: ładowania, kontrolka temperatury oleju hydraulicznego, kontrolka ciśnienia oleju, temperatury silnika, położenie dolnego pojemnika na śmieci | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd wyposażony w radio + system bluetooth | □ TAK / □ NIE |
|  | Światło i sygnał akustyczny cofania | □ TAK / □ NIE |
|  | Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczami | □ TAK / □ NIE |
|  | Podgrzewana przednia szyba | □ TAK / □ NIE |
|  | Regulowane z kabiny lusterka boczne z możliwością ich składania oraz z funkcją podgrzewania lusterek | □ TAK / □ NIE |
|  | Poziom hałasu w kabinie zgodny z normami UE | □ TAK / □ NIE |
|  | Układ hamulcowy: |
|  | Hydrauliczny układ hamulcowy | □ TAK / □ NIE |
|  | Hamulec postojowy | □ TAK / □ NIE |
|  | Układ ssący, system szczotek zamiatających: |
|  | Minimum dwie szczotki zamiatające | □ TAK / □ NIE |
|  | Ruchome szczotki talerzowe o średnicy min. 650 mm umieszczone przed kabiną operatora po lewej i prawej stronie | □ TAK / □ NIE Wpisać średnicę szczotek talerzowych ...mm |
|  | Sterowanie szczotkami z kabiny | □ TAK / □ NIE |
|  | Regulacja docisku szczotek do podłoża | □ TAK / □ NIE |
|  | Regulacja kąta pracy co najmniej jednej szczotki | □ TAK / □ NIE |
|  | Szerokość zamiatania – min. 2000 mm | □ TAK / □ NIE Wpisać szerokość zamiatania…..mm |
|  | Sposób zamocowania szczotek i ssawy winien chronić je przez uszkodzeniem w przypadku najechania na przeszkodę | □ TAK / □ NIE |
|  | Zamiatarka powinna posiadać system zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania oraz system zraszania strefy zamiatania | □ TAK / □ NIE |
|  | Przyłącze wodne do czyszczenia kanału ssawnego | □ TAK / □ NIE |
|  | Możliwość czyszczenia kanału ssawnego bez demontażu części mechanicznych lub konieczności zjechania do bazy | □ TAK / □ NIE |
|  | Kanał ssący o średnicy min. 150 mm | □ TAK / □ NIE Wpisać średnicę kanału ssącego ...mm |
|  | Dysza ssawna do zbierania przedmiotów o większych gabarytach, dużych śmieci, sterowana z kabiny operatora lub automatyczna | □ TAK / □ NIE |
|  | Zbiornik na zmiotki: |  |
|  | Pojemnik na zmiotki (śmieci), wykonany ze stali nierdzewnej, aluminium lub tworzywa sztucznego, który może być wykorzystany jako zbiornik wody lub do zbierania trawy | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojemność pojemnika min. 1000 l | □ TAK / □ NIE Wpisać pojemność pojemnika ….l |
|  | Wysokość opróżniania min 1300 mm, kiprowanie hydrauliczne z kabiny plus opcja ręczna w przypadku awarii | □ TAK / □ NIE Wpisać wysokość opróżniania ...mm |
|  | Instalacja wodna: |
|  | Zamiatarka powinna być wyposażona w odporne na korozję zbiorniki na wodę o łącznej pojemności min. 150 l | □ TAK / □ NIE Wpisać łączną pojemność zbiorników …..l |
|  | Urządzenie winno być wyposażone w system recyrkulacji brudnej wody | □ TAK / □ NIE |
|  | Wysokociśnieniowa instalacja wody do mycia (myjka) o parametrach nie gorszych niż 10l/min. I 70 bar z wężem i pistoletem do wysokociśnieniowego mycia punktowego wraz z lancą do podlewania roślin | □ TAK / □ NIE Wpisać parametry wysokociśnieniowej instalacji …..l/min i ….bar |
|  | Inne: |
|  | Pojazd zabezpieczony antykorozyjnie przed wpływem działania środków utrzymania dróg | □ TAK / □ NIE |
|  | Wysokość pokonywania krawężników min. 150 mm | □ TAK / □ NIE |
|  | Koła jezdne ogumione o wymiarze nie mniej niż: 260 (szerokość) x 10`` (rozmiar felgi) | □ TAK / □ NIE |
|  | Sterowanie osprzętem z kabiny operatora | □ TAK / □ NIE |
|  | Przyłącze hydrantowe do napełniania wody z sieci wodociągowej | □ TAK / □ NIE |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | □ TAK / □ NIE |
|  | Gaśnica | □ TAK / □ NIE |
|  | Apteczka | □ TAK / □ NIE |
|  | Komplet kluczyków | □ TAK / □ NIE |
|  | Mobilny stojak do zbiornika zanieczyszczeń i zespołu zamiatającego | □ TAK / □ NIE |
|  | Hak holowniczy | □ TAK / □ NIE |
|  | kamera cofania, widok na głowicę ssącą z kabiny operatora lub w przypadku jego braku kamera głowicy ssącej | Kamera cofania □ TAK / □ NIE *- Kamera głowicy ssącej □ TAK / □ NIE *- widok na głowicę ssącą z kabiny operatora □ TAK / □ NIE *zaznaczyć odpowiednio |
|  | Możliwość szybkiej zmiany akcesoriów osprzętu bez użycia narządzi | □ TAK / □ NIE |
| DOSTAWA AKCESORIÓW DODATKOWYCH WRAZ Z ZAMIATARKĄ : |
|  | Wymagania dla posypywarki dyskowej: |
|  | Pojemność co najmniej 600 l | □ TAK / □ NIE |
|  | Szerokość posypywania: regulowana w zakresie od 1m do co najmniej 6m | □ TAK / □ NIE |
|  | Wiersz usunięty |
|  | Mobilny stojak do demontażu | □ TAK / □ NIE |
|  | Wymagania dla szczotki walcowej do liści i lekkiego śniegu: |
|  | Szerokość zamiatania co najmniej 1400 mm | □ TAK / □ NIE |
|  | Silnik hydrauliczny wewnątrz walca szczotki | □ TAK / □ NIE |
|  | Wymagania dla trzeciej szczotki z możliwością usuwania chwastów na dedykowanym ramieniu hydraulicznym: |
|  | Hydraulicznie sterowane ramię z możliwością pracy z lewej i prawej strony urządzenia | □ TAK / □ NIE |
|  | Szczotka z włosiem stalowym do usuwania chwastów | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd pochodzi z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia z serii. Liczba wyprodukowanych pojazdów oferowanego modelu/marki co najmniej 3 sztuki z podaniem, gdzie te pojazdy pracują | □ TAK / □ NIE Wpisać ilość sztuk wyprodukowanych pojazdów oraz nazwy i adresy użytkowników tych pojazdów: …...szt , nazwy i adresy użytkowników…………………. |
|  | Wykonawca wraz z przekazaniem pojazdu przekaże następujące dokumenty: - Instrukcję obsługi oraz katalog części zamiennych w języku polskim; - Homologację na kompletny pojazd lub dopuszczenie jednostkowe; - Oświadczenie o dostępności serwisu w promieniu maksymalnie 110 km od siedziby Zamawiającego lub serwisu mobilnego; - Oświadczenie o reakcji serwisu na zgłoszenie w ciągu 24 godzin od pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia awarii - Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na pojazd na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia przekazania pojazdu Zamawiającemu. | □ TAK / □ NIE |

# Footnotes

Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednio: TAK albo NIE  oraz opisać (t.j. uzupełnić w miejscach do tego przeznaczonych) wymagane parametry/treści.