Zał. Nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU

Nazwa wykonawcy: ................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................

Tel/fax : ...................................................................................................................................

NIP : ...............................................                            Regon: .................................................

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową  do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Ubiegając się o udzielenie zamówienia przedstawiam szczegółowy opis techniczny oferowanego pojazdu:

(marka/model pojazdu) ……………………………………………………………………………………………….….

Producentem/dostawcą oferowanego pojazdu  będzie (nazwa i adres ): ……………………………………………………………………………………………………………………………...

| LP. | Minimalne warunki i parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| Nowy samochód ciężarowy |
|  | Nowe podwozie dwuosiowe. Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | □ TAK / □ NIE wpisać rok produkcji podwozia ………………... |
|  | DMC 18 000 - 24 000 kg | □ TAK / □ NIE wpisać DMC ……………………kg |
|  | Ładowność nie mniej niż 5 500,00 kg | □ TAK / □ NIE |
|  | Podwozie przystosowane do zabudowy śmieciarki | □ TAK / □ NIE |
|  | Układ napędowy na tylną oś (4x2 ).Tylna oś musi posiadać podwójne koło typu bliźniak | □ TAK / □ NIE |
|  | Rozstaw osi (pomiędzy 1 a 2 osią) pojazdu 3 700 - 4 150 mm | □ TAK / □ NIE wpisać rozstaw osi pojazdu …………….. mm |
|  | Ogranicznik prędkości | □ TAK / □ NIE |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe | □ TAK / □ NIE |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe | □ TAK / □ NIE |
|  | Układ hamulcowy z ABS, ESP, i ASR | □ TAK / □ NIE |
|  | Techniczna nośność osi przedniej min. 7 500,00 kg (zawieszenie paraboliczne) | □ TAK / □ NIE wpisać nośność osi przedniej …….kg |
|  | Techniczna nośność osi tylnej min. 11 500,00 kg (zawieszenie pneumatyczne) | □ TAK / □ NIE wpisać nośność osi przedniej …….kg |
|  | Kierownica fabrycznie montowana po lewej stronie pojazdu. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym. Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem oraz z blokadą | □ TAK / □ NIE |
|  | Koła R 22,5 cala. Nowe opony: komplet letnie 6 szt. (zamontowane na felgach) + komplet opon zimowych 6 szt. (bez felg). | □ TAK / □ NIE |
|  | Wszystkie koła osi zabezpieczone osłonami błotnymi (chlapacze) | □ TAK / □ NIE |
|  | Silnik 6 cylindrowy o zapłonie samoczynnym i mocy min. 300 KM | □ TAK / □ NIE wpisać moc silnika …………… KM |
|  | Pojemność silnika min. 6 700 cm³ max. 11 000 cm³ | □ TAK / □ NIE wpisać pojemność silnika ………… dm3 |
|  | Pionowa rura wydechowa | □ TAK / □ NIE |
|  | Norma emisji spalin Euro 6 | □ TAK / □ NIE |
|  | Silnik wyposażony w fabryczną przystawkę odbioru mocy od silnikową niezależną od sprzęgła i skrzyni biegów spełniającą wymagania zabudowy | □ TAK / □ NIE |
|  | Zbiornik paliwa z tworzywa lub aluminium o pojemności min 200 litrów z zamykanym na klucz korkiem | □ TAK / □ NIE wpisać pojemność zbiornika …...l |
|  | Skrzynia biegów manualna min. 9 biegowa | □ TAK / □ NIE |
|  | --- |
|  | Kabina dzienna 3 osobowa ze stalowym zderzakiem | □ TAK / □ NIE |
|  | Elektrycznie sterowane szyby | □ TAK / □ NIE |
|  | Klimatyzacja | □ TAK / □ NIE |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne | □ TAK / □ NIE |
|  | Reflektory halogenowe H7 z LED światłami do jazdy dziennej – zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego | □ TAK / □ NIE |
|  | Radio | □ TAK / □ NIE |
|  | Immobilizer fabryczny | □ TAK / □ NIE |
|  | Tachograf cyfrowy z ważną legalizacją | □ TAK / □ NIE |
|  | Zbiornik AdBlue z tworzywa sztucznego o pojemności min. 25 l z blokadą, podgrzewany | □ TAK / □ NIE wpisać pojemność zbiornika…...l |
|  | Ręczny wyłącznik akumulatorów | □ TAK / □ NIE |
|  | Sygnał dźwiękowy dla włączonego biegu wstecznego | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd wyposażony w osłony przeciw najazdowe boczne | □ TAK / □ NIE |
|  | Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim | □ TAK / □ NIE |
|  | Dwa kliny, podnośnik hydrauliczny 12 t, narzędzia do obsługi pojazdu, dwie polskie gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, klucz do kół, pokrowce na fotele oraz oraz zamontowany zbiornik plastikowy 5 l z kranikiem na czystą wodę do mycia rąk | □ TAK / □ NIE |
|  | Dywaniki gumowe: komplet | □ TAK / □ NIE |
|  | Alternator minimum 80 A | □ TAK / □ NIE wpisać …………….A |
|  | Posiadanie deklaracji zgodności dla podwozia CE | □ TAK / □ NIE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | □ TAK / □ NIE |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | □ TAK / □ NIE |
|  | Dostępność serwisu podwozia w promieniu maksymalnie 25 km od siedziby Zamawiającego | □ TAK / □ NIE Adres serwisu podwozia …………………………………………… |
|  | Pojazd musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji oraz odpowiadać warunkom użytkowym i techniczno – eksploatacyjnym oraz przepisom BHP | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym | □ TAK / □ NIE |
|  | Oznaczenie pojazdu napisem „ODPADY” zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów z późn. zm | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka). System w kontekście monitorowania położenia jak również analizy zarejestrowanych danych musi być kompatybilny z systemem zarządzania flotą funkcjonującym u Zamawiającego – System Monitorowania Pojazdów SMOK Firmy Elte GPS Spółka z o.o. 30-688 Kraków, ul. Medyczna 13 | □ TAK / □ NIE |
|  | Dwa akumulatory 12V min. 175 Ah każdy | □ TAK / □ NIE wpisać ……….. Ah każdego akumulatora |
|  | Światło migające ledowe i belka nad kabiną z napisem „ZGK WIELICZKA SP. Z O.O.” | □ TAK / □ NIE |
|  | Kabina koloru białego RAL 9010, podwozie czarny grafit RAL 9011 lub w kolorze szarym | □ TAK / □ NIE |
|  | Podgrzewany filtr paliwa z seperatorem wody | □ TAK / □ NIE |
| Nowa zabudowa |
|  | Zabudowa bezwręgowa, kompletna, fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 r., z urządzeniem zasypowym tylnym i prasą wykonana zgodnie z normą EN 1501-1; | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojemności skrzyni ładunkowej 16 – 18 m3 | □ TAK / □ NIE wpisać pojemność skrzyni ładunkowej ………..m³ |
|  | Wanna zasypowa wykonana ze stali HARDOX 450 lub równoważnej o grubości min. 8 mm | □ TAK / □ NIE wpisać grubość blachy …………...mm |
|  | Skrzynia ładunkowa w kształcie owalnym, wykonane ze stali DOMEX 650 lub równoważnej , z jednego arkusza blachy o grubości min. 3 mm, bez ożebrowania; | □ TAK / □ NIE wpisać grubość blachy …………...mm |
|  | Dno skrzyni ładunkowej wykonane ze stali DOMEX 650 lub równoważnej o grubości minimum 6 mm; | □ TAK / □ NIE wpisać grubość blachy …………...mm |
|  | Skrzynia ładunkowa ze zintegrowanym zbiornikiem na odcieki o poj. min. 80 l; | □ TAK / □ NIE wpisać pojemność zbiornika………...l |
|  | Stopień zagęszczania odpadów min. 5:1; | □ TAK / □ NIE |
|  | Urządzenie zasypowe /wrzutnik/ przystosowane do opróżniania pojemników od 80 do 1100 l. Grzebieniowy podnośnik pojemników połączony z ramionami do kontenerów 1 100 l; | □ TAK / □ NIE |
|  | Stopnie dla ładowaczy po obu stronach zabudowy wyposażone w czujnik zajętości | □ TAK / □ NIE |
|  | Oświetlenie wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym; | □ TAK / □ NIE |
|  | Automatyczny i manualny cykl załadowczy. Możliwość obniżania krawędzi zasypu poprzez otwieraną klapę z tylnej części odwłoka; | □ TAK / □ NIE |
|  | Wysokość od podłoża do stałej krawędzi wrzutnika max. 1 250 mm | □ TAK / □ NIE |
|  | Drzwi kontrolne na bocznej ścianie zabudowy | □ TAK / □ NIE |
|  | Kolor zabudowy pomarańczowy RAL 2011. Wszystkie elementy składowe śmieciarki malowane przed montażem; | □ TAK / □ NIE |
|  | Zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadające znak CE. Oznaczenie CE osprzętu nadane przez uprawnioną jednostkę, zgodnie z 98/37/CEE; | □ TAK / □ NIE |
|  | Udźwig urządzenia załadowczego min. 500 kg; | □ TAK / □ NIE |
|  | Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem | □ TAK / □ NIE |
|  | Długość pełnego cyklu pracy prasy 18-22 sekund; | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojemność kosza zasypowego min. 1,8 m³ |  |
|  | Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego min. 100 l, ciśnienie w układzie hydraulicznym max. 220 bar; | □ TAK / □ NIE |
|  | Instalacja elektryczna 24V, układ „awaryjny stop” po obu stronach kosza zasypowego; | □ TAK / □ NIE |
|  | Dwie kasety sterujące po obu stronach kosza zasypowego | □ TAK / □ NIE |
|  | Maksymalna wysokość od podłoża /podwozie + zabudowa/ 3 400 mm | □ TAK / □ NIE |
|  | Uchwyty dla załogi korzystającej ze stopni; | □ TAK / □ NIE |
|  | Kamera wsteczna z mikrofonem i kolorowym monitorem LCD o przekątnej co najmniej 7'' zamontowany w kabinie kierowcy; | □ TAK / □ NIE |
|  | Obsługa serwisowa zabudowy w ciągu 24 godzin od pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia awarii; | □ TAK / □ NIE |
|  | Siłowniki hydrauliczne prasy oraz zgarniaka zamontowane wewnątrz odwłoka tłoczyskami do góry zapewniające załadunek odpadów w każdej pozycji prasy zagęszczającej; | □ TAK / □ NIE |
|  | Prowadnice płyty wypychającej umieszczone po bokach wewnątrz zabudowy | □ TAK / □ NIE |
|  | Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu; | □ TAK / □ NIE |
|  | Reflektor roboczy z tyłu zabudowy; | □ TAK / □ NIE |
|  | Oświetlenie robocze z boku i tyłu zabudowy. Po min. dwie sztuki na stronę oraz min. trzy z tyłu zabudowy wykonane w technologii LED; | □ TAK / □ NIE |
|  | Pasy odblaskowe (ostrzegawcze ) na kabinie i odwłoku | □ TAK / □ NIE |
|  | Minimum trzy wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie | □ TAK / □ NIE |
|  | Światła migające ledowe „kogut” 2 szt z tyłu zabudowy z osłonami; | □ TAK / □ NIE |
|  | Skrzynka na worki umieszczona na odwłoku | □ TAK / □ NIE |
|  | Dostępność serwisu zabudowy w promieniu maksymalnie 100 km | □ TAK / □ NIE |
|  | Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy | □ TAK / □ NIE |
|  | Pulpit do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączania: zabudowy, lamp ostrzegawczych, oświetlenia roboczego, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej; | □ TAK / □ NIE |
|  | Płynna regulacja zgniotu | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia z serii. Liczba wyprodukowanych pojazdów oferowanego modelu/marki co najmniej 3 sztuki z podaniem gdzie te pojazdy pracują. | □ TAK / □ NIE wpisać nazwy i adresy użytkowników wyprodukowanych pojazdów 1…………………………………………2…………………………………………3………………………………………… |

# Footnotes

Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednio: TAK albo NIE  oraz opisać (t.j. uzupełnić w miejscach do tego przeznaczonych) wymagane parametry/treści.