Zał. Nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU

Nazwa wykonawcy: ................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................

Tel/fax : ...................................................................................................................................

NIP : ...............................................                            Regon: .................................................

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową dwukomorową na podwoziu trójosiowym do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Ubiegając się o udzielenie zamówienia przedstawiam szczegółowy opis techniczny oferowanego pojazdu:

(marka/model pojazdu) ……………………………………………………………………………………………….….

Producentem/dostawcą oferowanego pojazdu będzie (nazwa i adres ): ……………………………………………………………………………………………………………………………...

| LP. | Minimalne warunki i parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| Nowy samochód ciężarowy |
|  | Podwozie 3 osiowe | □ TAK / □ NIE |
|  | Nowe podwozie. Rok produkcji nie starszy niż 2019 | □ TAK / □ NIE wpisać rok produkcji podwozia …………….. |
|  | DMC 26 000- 28000 kg | □ TAK / □ NIE wpisać DMC ……………………kg |
|  | Podwozie przystosowane do zabudowy śmieciarki | □ TAK / □ NIE |
|  | Układ napędowy 6x2*4 (druga oś napędowa trzecia skrętna) | □ TAK / □ NIE |
|  | Rozstaw osi pojazdu max 3900 mm | □ TAK / □ NIE wpisać rozstaw osi pojazdu …………….. mm |
|  | Zawieszenie pojazdu resorowane przód oraz pneumatyczny tył | □ TAK / □ NIE |
|  | Kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota | □ TAK / □ NIE |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe | □ TAK / □ NIE |
|  | System kontroli trakcji (ESP lub równoważny); | □ TAK / □ NIE |
|  | Techniczna nośność osi przedniej min. 8000kg | □ TAK / □ NIE wpisać nośność osi przedniej …….kg |
|  | Techniczna nośność osi napędowej min. 11500 kg | □ TAK / □ NIE wpisać nośność osi napędowej …….kg |
|  | Techniczna nośność osi trzeciej min 7400 kg | □ TAK / □ NIE wpisać nośność osi trzeciej …….kg |
|  | Nowe opony o rozmiarze 315/80/R22,5 + pełnowymiarowe koło zapasowe | □ TAK / □ NIE |
|  | Wszystkie koła osi zabezpieczone osłonami błotnymi (chlapacze) | □ TAK / □ NIE |
|  | Silnik o zapłonie samoczynnym | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojemność silnika min 7,5 litra max 11 litrów | □ TAK / □ NIE wpisać pojemność silnika ………… l |
|  | Moc silnika min. 240 KM | □ TAK / □ NIE wpisać moc silnika …………… KM |
|  | Norma emisji spalin Euro 6 | □ TAK / □ NIE |
|  | Silnik wyposażony w fabryczną przystawkę odbioru mocy odsilnikową o momencie min.600 Nm i przełożeniu 1/1, niezależną od sprzęgła i skrzyni biegów spełniającą wymagania zabudowy | □ TAK / □ NIE |
|  | Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności min 200 litrów z zamykanym na klucz korkiem | □ TAK / □ NIE wpisać pojemność zbiornika …...l |
|  | Skrzynia biegów w pełni automatyczna z hydrokinetycznym sprzęgłem | □ TAK / □ NIE |
|  | Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach | □ TAK / □ NIE |
|  | Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym | □ TAK / □ NIE |
|  | Elektrycznie sterowane szyby | □ TAK / □ NIE |
|  | Klimatyzacja | □ TAK / □ NIE |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne | □ TAK / □ NIE |
|  | Reflektory halogenowe H7 z LED światłami do jazdy dziennej lub halogenowe światła do jazdy dziennej – zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego | □ TAK / □ NIE |
|  | Radio | □ TAK / □ NIE |
|  | Immobilizer fabryczny | □ TAK / □ NIE |
|  | Tachograf cyfrowy | □ TAK / □ NIE |
|  | Gniazdo elektryczne 12V+ 24 V na desce rozdzielczej | □ TAK / □ NIE |
|  | Wyłącznik akumulatorów | □ TAK / □ NIE |
|  | Sygnał dźwiękowy dla włączonego biegu wstecznego | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd wyposażony w osłony przeciw najazdowe boczne | □ TAK / □ NIE |
|  | Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim | □ TAK / □ NIE |
|  | Dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu, dwie gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, apteczka | □ TAK / □ NIE |
|  | Dywaniki gumowe: komplet | □ TAK / □ NIE |
|  | Dwa akumulatory minimum 185 Ah każdy | □ TAK / □ NIE wpisać 2 akumulatory ……..Ah |
|  | Posiadanie deklaracji zgodności dla podwozia CE | □ TAK / □ NIE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | □ TAK / □ NIE |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | □ TAK / □ NIE |
|  | Dostępność serwisu podwozia w promieniu maksymalnie 40 km od siedziby Zamawiającego | □ TAK / □ NIE Adres serwisu podwozia ………………….. …………………. |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji oraz odpowiada warunkom użytkowym i techniczno – eksploatacyjnym oraz przepisom BHP | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd spełnia wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym | □ TAK / □ NIE |
|  | Oznaczenie pojazdu napisem „ODPADY” zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów z późn. zm | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka) | □ TAK / □ NIE |
|  | Komplet opon zimowych bez opony zimowej na koło zapasowe | □ TAK / □ NIE |
|  | Światło migające ledowe i belka nad kabiną z napisem „ZGK WIELICZKA SP. Z O.O. | □ TAK / □ NIE |
|  | Kabina koloru białego RAL 9010, podwozie czarny grafit RAL 9011 lub w kolorze szarym | □ TAK / □ NIE |
|  | Szyba przednia ogrzewana elektrycznie, laminowana i przyciemniona | □ TAK / □ NIE |
|  | Zbiornik Ad-Blue o pojemności min. 32 l | □ TAK / □ NIE wpisać zbiornik Ad-Blue o pojemności …l |
|  | Stalowa miska olejowa | □ TAK / □ NIE |
|  | Aluminiowe zbiorniki powietrza | □ TAK / □ NIE |
| Nowa zabudowa |
|  | Zabudowa fabrycznie nowa, nie starsza niż 2020 r. Kolor zabudowy pomarańczowy RAL 2011 | □ TAK / □ NIE wpisać rok produkcji zabudowy …………….. |
|  | Zabudowa dwukomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi oraz dwoma niezależnie pracującymi odwłokami wykonana zgodnie z normą EN1501-1 | □ TAK / □ NIE |
|  | Ściany zabudowy gładkie, bez ożebrowania i bez przetłoczeń wykonane min. z blachy stalowej na gorąco walcowanej S355MC lub innej stali konstrukcyjnej wysokogatunkowej i trudnościeralnej o zbliżonych parametrach o grubości min. 4 mm | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojemność skrzyni ładunkowej strona szersza min. 14 m3 | □ TAK / □ NIE wpisać pojemność skrzyni ładunkowej …………...m3 |
|  | Pojemność skrzyni ładunkowej strona węższa min. 7 m3 | □ TAK / □ NIE wpisać pojemność skrzyni ładunkowej …………...m3 |
|  | Stopień zagęszczania odpadów min 1:5 w obydwu komorach, płyty wypychowe pracujące niezależnie | □ TAK / □ NIE |
|  | Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 80 do 1100 litrów zgodnie z normą EN 840-1,2,3 po stronie szerszej | □ TAK / □ NIE |
|  | Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 80 do 360 litrów zgodnie z normą EN 840-1,2 po stronie węższej | □ TAK / □ NIE |
|  | Opróżnianie pojemników 1100 litrów za pomocą łap oraz na grzebieniu | □ TAK / □ NIE |
|  | Podłoga skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali Domex 650, Strenx 500 o grubości min. 4 mm lub innej stali konstrukcyjnej wysokogatunkowej i trudnościeralnej o zbliżonych parametrach | □ TAK / □ NIE |
|  | Dno wanny zasypowej wykonane ze stali min. Hardox 400 o grubości min. 8 mm, pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali Strenx 650 o grubości min. 6 mm lub innych stali konstrukcyjnych wysokogatunkowych i trudnościeralnych o zbliżonych parametrach | □ TAK / □ NIE |
|  | Podwójny niezależny system sterowania prasami zagęszczającymi. Cykl automatyczny uruchamiany za pomocą przycisków/włączników umieszczonych po obu stronach odwłoka i dodatkowo niezależny manualny tryb hydrauliczny uruchamiany za pomocą dźwigni hydraulicznych umieszczonych po obu stronach odwłoka, pozwalający na pracę zabudowy w warunkach awarii układu elektrycznego | □ TAK / □ NIE |
|  | Obsługa urządzenia zasypowego za pomocą dźwigni hydraulicznych umieszczonych po obu stronach odwłoka | □ TAK / □ NIE |
|  | Siłowniki hydrauliczne umieszczone wewnątrz odwłoka zamontowane tłoczyskami do góry zapewniające załadunek odpadów w każdej pozycji prasy zagęszczającej | □ TAK / □ NIE |
|  | Pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku i przepływie min 120 l/min. montowana bezpośrednio na PTO od silnika | □ TAK / □ NIE |
|  | Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła stop, postojowe, kierunkowskazy wykonane w technologii LED | □ TAK / □ NIE |
|  | Automatyczna regulacja obrotów silnika | □ TAK / □ NIE |
|  | Układ centralnego smarowania zabudowy na smar półpłynny. Minimum 40 punktów smarnych | □ TAK / □ NIE wpisać ilość punktów smarnych…..szt |
|  | Dwa zawory kulowe w wannie załadunkowej do opróżniania odcieków min. 3" | □ TAK / □ NIE |
|  | Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy | □ TAK / □ NIE |
|  | Pulpit do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwu płyty wypychającej | □ TAK / □ NIE |
|  | Płyty prasujące wewnątrz odwłoka osadzone na ślizgach | □ TAK / □ NIE |
|  | Odwłok posiadający automatyczne blokowanie i odblokowanie | □ TAK / □ NIE |
|  | Wysokość od podłoża do krawędzi wrzutowej odwłoka max. 1800 mm. Dodatkowo rozkładana klapa zasypu o kolejne min. 200 mm | □ TAK / □ NIE wpisać wysokość od podłoża do krawędzi odwłoka ……..mm |
|  | Minimum trzy (3) wyłączniki bezpieczeństwa | □ TAK / □ NIE |
|  | Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 260 bar | □ TAK / □ NIE wpisać ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym…..bar |
|  | Czas cyklu opróżniania pojemnika o poj. od 120 l do 360 l nie może przekroczyć 8 sekund (komora szersza i węższa) | □ TAK / □ NIE wpisać czas opróżniania poj. 120-360 l ….s |
|  | Czas cyklu opróżniania pojemnika 1100 l nie może przekroczyć 12 sekund (komora szersza) | □ TAK / □ NIE wpisać czas opróżniania poj. 1100 l ….s |
|  | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne na bocznych ścianach | □ TAK / □ NIE |
|  | Światła robocze LED i światła doświetlające boki i tył zabudowy LED | □ TAK / □ NIE |
|  | Światło błyskowe/ostrzegawcze na zabudowie pojazdu szt. 2 (przód i tył) | □ TAK / □ NIE |
|  | Dwa stopnie składane dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym, który stopień jest zajęty oraz dającym możliwość: ograniczenia prędkości jazdy do 30 km/h oraz uniemożliwienia manewru cofania śmieciarki, rozłączenia układu ugniatania | □ TAK / □ NIE |
|  | Ładowność kompletnego pojazdu gotowego do pracy min. 8,8 tony | □ TAK / □ NIE wpisać ładowność kompletnego pojazdu …..t |
|  | Kamera wsteczna z mikrofonem i monitorem kolorowym LCD minimum 7" zamontowanym w kabinie, z głośnikami, zapewniająca łączność kabiny kierowcy ze skrzynią załadunkową | □ TAK / □ NIE |
|  | Przygotowanie pod system dynamicznego ważenia na każdej komorze | □ TAK / □ NIE |
|  | Zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadająca znak CE | □ TAK / □ NIE |
|  | Pojazd musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia z serii; Liczba wyprodukowanych pojazdów oferowanego modelu/marki co najmniej 3 sztuki z podaniem gdzie te pojazdy pracują (obowiązkowo podać nazwy i adresy użytkowników) | □ TAK / □ NIE wpisać ilość………………..sztuk ……………………………………………(wpisać nazwy i adresy użytkowników wymienionych pojazdów) |
|  | Instrukcja obsługi oraz katalog części zamiennych w języku polskim | □ TAK / □ NIE |
|  | Homologacja na kompletny pojazd lub dopuszczenie jednostkowe | □ TAK / □ NIE |
|  | Dostępność serwisu zabudowy w promieniu maksymalnie 110 km od siedziby Zamawiającego | □ TAK / □ NIE Adres serwisu zabudowy ………………….. …………………. |
|  | Obsługa serwisowa zabudowy w ciągu 24 godzin od pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia awarii | □ TAK / □ NIE |
|  | Okres gwarancji zabudowy minimum 36 miesięcy | □ TAK / □ NIE |

# Footnotes

Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednio: TAK albo NIE  oraz opisać (t.j. uzupełnić w miejscach do tego przeznaczonych) wymagane parametry/treści.